# Wyjaśnienia do  SIWZ do przetargu „Budowa kompleksu boisk Orlik 2012  w Chociwlu”

- Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) Gmina Chociwel informuje o wyjaśnieniach treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zadanie pn.: Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu boisk Orlik 2012  w następujący sposób :

Zapytania nadesłąne przez Firmę PRESTIGE

- Czy budynek zaplecza jest wyłączony z zakresu zadania, a co za tym idzie instalacje wewnętrzne dla budynku, fundamenty i przyłącze do budynku?

- W SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia pkt 2.2 opisano "tablice do koszykówki epoksydowe o wym. 105 x 180 cm" natomiast w przedmiarze poz. 71 jest "tablica 90x120cm. Proszę o wyjaśnienie, jaki ma być wymiar tablicy?

- W SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia pkt 2.2 opisano "słupki do siatkówki aluminiowe" natomiast w projekcie 6.2 ½ oraz przedmiarze poz.72 jest "siatkówka polowa stalowa". Proszę o wyjaśnienie, czy słupki mają być z aluminium czy też ze stali?

- W SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia pkt 2.1 opisano "bramki aluminiowe"natomiast w projekcie 6.2.2. jest "bramki do piłki nożnej stalowe". Proszę o wyjaśnienie, czy bramki mają być aliminium czy też ze stali?

- Piłkochwyty zaprojektowano z siatki polipropylenowej ze sznurka 3,5 mm i oczkach 4x4cm. Wg naszego rozeznania powyższa siatka jest niedostępna. W związku z tym czy można wykonać piłkochwyty z siatki gr. 3 mm lub 4mm o oczku 50x50mm lub 45x45 mm?

- Piłkochwyty zaprojektowano z siatki polipropylenowej na słupach o rozstawie 2,5-3,0m. Wg naszego rozeznania i doświadczenia polichwyty montuje się na słupach w rozstawie co 6m – rozstaw słupów środkowych i ok. 3m – rozstaw słupów skrajnych. W związku z powyższym, czy można wykonać piłkochwyty na słupach w rozstawie wyżej opisanym?

- Zaprojektowano ogrodzenie panelowe. Nie ma natomiast wytycznych z jakich paneli je wykonać (podano tylko rozmiar oczka) i jakie zastosować powłoki ochronne.W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie:

- z jakiego rodzaju materiałów wykonać ogrodzenie: ocynkowanych i malowanych, proszkowo/powlekanych, czy tylko ocynkowanych?

- jaka powinna być średnica drutów paneli?

Ad. 1. Zgodnie z aneksem anulowano budynek socjalny z przyłączami i fundamentami pod budynek.

Ad. 2.  Tablice zgodnie z projektem i SIWZ.

Ad. 3. Słupki zgodnie z przedmiarem i projektem.

Ad. 4. Bramki aluminiowe zgodnie z przedmiarem i SIWZ.

Ad. 5.6.  Piłkochwyt  zgodnie z projektem (rozstaw słupów 2,5-3m, h=6m) na niezależnych słupach  niż ogrodzenie, siatka na całej wysokości słupów,  min. gr. 3,5,  oczka 40x40mm.

Ad.7. Ogrodzenie panelowe zgodnie z przedmiarem i projektem. Siatka ocynkowana i powlekana, drut min 4,0mm

Burmistrz Chociwla

mgr Ewa Ludwińska