Chociwel, 01.10..2010 r.

Wyjaśnienie  IV

dotyczące robót  w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej  w Karkowie„

- STWiORB dotyczy chyba innej budowy, występuje tam całkiem inny zakres robót ?

Ad. 1  Została zamieszczona standardowa  STWiOR., w przypadku robót nie występujących w STWiOR będą odbierane na podstawie warunków ogólnych, ogólnie przyjętych norm oraz warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- W przedmiarze brak balustrad na podjeździe dla niepełnosprawnych. Czy ująć w ofercie i ile metrów?

Ad.2  Balustrada z 2 rur Ø 50 na wysokości 0,75  i 0,9 m na słupkach Ø  50 w rozstawie co 2,0m – wykonane zgodnie z warunkami technicznymi jak dla podjazdów dla niepełnosprawnych.

- Na rys.. arch. występują okna wew. szt.3. Czy są to okna wewnętrzne typu fest czy podawcze jakie ująć w ofercie i o jakim wymiarze.

Ad.3 Są to okna podawcze 90x120cm podnoszone.

- Na rys. arch. Na elewacji przy  drzwiach wejściowych widać naświetla boczne z luksferów, natomiast na rzucie nie występują i w przedmiarze brak. Czy w ofercie uwzględniać luksfery i ile m2.

Ad 4. Nie uwzględniać luksferów w ofercie, a tą część elewacji dostosować kolorystycznie do elewacji.

- W przedmiarze poz.93 występują drzwi skrzydłowe wahadłowe, z projektu to nie wynika. Jakie drzwi przyjąć do oferty.

Ad 5. Należy ująć drzwi dwuskrzydłowe.

- W przedmiarze poz. 91 występują drzwi dwuskrzydłowe aluminiowe przeszklone, natomiast w projekcie wg opisu są stalowe przeszklone. Jakie drzwi przyjąć do oferty.

Ad 6. Drzwi należy przyjąć stalowe z profili zimnogiętych  malowane proszkowo ze szkleniem w ½ ( 4+12+4).

- Poz. 58 Strop żelbetowy TERIVA nie dotyczy tej budowy

Ad 7 Strop TERIVA nie występuje całość obudowana płytami GK ogniochronnymi EI 60

- Poz. 48 Nadproża prefabrykowane jest 32,1 m a winno być 32,1 x2= 64,2m.

Ad.8 Jeżeli zdaniem wykonawcy należy zwiększyć ilość nadproży to może uwzględnić to w ofercie.

- W przedmiarze poz. 167 piece elektryczne akumulacyjne jest 9 szt , a wg aneksu winno być +2 i zasilanie tj 11 szt. Ile szt. ująć w ofercie.

Ad.9 Należy ująć 9 pieców akumulacyjnych zgodnie z PT instalacji elektrycznej + 2 piece akumulacyjne 2,3 kW zgodnie z aneksem do projektu.

- W projekcie występuje  wyposażenie  świetlicy, w przedmiarze brak. Proszę o potwierdzenie, że wyposażenie będzie objęte odrębnym zamówieniem.

Ad.10 Bez wyposażenia

- Występują rozbieżności między opisami na rysunku a opisem technicznym np. Izolacje opis 8.1, 8.2 . Proszę o podanie w przypadku rozbieżności jaka jest kolejność (co jest zgodne z zamówieniem wg inwestora) rysunek i opis na nim, opis techniczny, przedmiar, STWiOR.

Ad.11 Izolację proszę wykonać zgodnie z kosztorysem

- W związku z licznymi różnicami w przedmiarze czy inwestor dopuszcza przedmiar własny oferenta

Ad.12. Nie dopuszcza się własnych przedmiarów.